## Slide 1: Das Netzwerk einer Marsbasis
Aufbau von Konnektivität für die Zukunft

## Slide 2: Gliederung 01 03
Unser Team
Wie wir mit agilen Methoden unser Ziel erreichen
Unser Angebot
Netzwerkerstellung
Von einfachen Verbindungen über VLANs bis hin zu DHCPv6, OSPF & ACLs
Fragerunde
02
04
Zeit für Fragen und deren Beantwortung
Woraus dieses besteht und welche Kosten entstehen

## Slide 3: Unser Team 01
Wie wir mit agilen Methoden unser Ziel erreichen

## Slide 4: MoSCoW-Methode
M – MUST HAVES | S – SHOULD HAVES | C – COULD HAVES | W – WON’T HAVES
- Logische Trennung - Routinglösung - Skalierbares Netzwerk - Übertragungsarten - Planung und Simulation im PacketTracer - privater und wissenschaftlicher Kanal | - Ergänzende Einrichtungen im Netzwerk - Einsatz von Routern, Switchen, fest vernetzten und mobilen Access Points - Kabellose Datenübertragung für Drohnen und Sammelroboter | - Redundanz für erhöhte Fehlertoleranz - Notstromsysteme für Netzwerkinfrastruktur - OSPF für dynamisches Routing - Satellitenkommunikation für interplanetare Verbindungen | - Verschlüsselungsprotokolle - Biometrische Zugangskontrolle für Wohnbereiche - Hologrammprojektionen für Datenvisualisierung

## Slide 5: Die Sprints
Planung
Sprint 1
Netzerweiterung
Sprint 3
Netzwerkerstellung
Sprint 2
Kaufmännischer Teil
Sprint 4
Finalisierung und Präsentation
Sprint 5
2 Tage
2 Tage
3 Tage
2 Tage
2 Tage
Notes: Anschließend Board zeigen

## Slide 6: Netzwerkerstellung 02
Von einfachen Verbindungen über VLANs bis hin zu DHCPv6, OSPF & ACLs
n

## Slide 7: Netzwerkarchitektur - VLAN
2001:db8:4::/64
VLAN 4 - Baracken
2001:db8:5::/64
VLAN 5 – Gewächshaus 2
2001:db8:3::/64
VLAN 3 – Gewächshaus 1
2001:db8:99::/64
VLAN 99 - Serverraum
2001:db8:6::/64
VLAN 6 – Wohnbereich
2001:db8:2::/64
VLAN 2 – Rohstoffbereich
+DHCPv6 Pools für alle VLANs

## Slide 8: Übertragungsarten kabelgebunden
Copper Straight Through
Kommunikation zwischen Client zu Switch und
Switch zu Router
Copper Cross Over
Kommunikation zwischen Switch zu Switch
Serial DCE
Kommunikation zwischen Router zu Router
Radiowellen 2,4Ghz / 5Ghz
Kommunikation zwischen Access Point und drahtlosen Endgeräten
kabelgebunden
kabelgebunden
Cloud
Kommunikation zwischen Erde und Mars
drahtlos
drahtlos

## Slide 9: Kommunikationskanäle – Access Control Lists
Private Endgeräte können miteinander und zur Erde kommunizieren
Wissenschaftliche Endgeräte können miteinander und zur Erde kommunizieren
Privat
Wissenschaftlich

## Slide 10: Link State Routing – OSPFv3
OSPF 1
area 0
1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
5.5.5.5

## Slide 11: Unser Angebot 03
Woraus dieses besteht und welche Kosten entstehen

## Slide 12: Unser Angebot
Gesamtes Netzwerk | 65.460,52 €
Zusätzliche Ausstattung | 111,36 €
Gewächshäuser | 44.016,56 €
Stundenrechnungssatz | 8.403,36 €
Gesamtes Angebot (Netto) | 117.991,81 €
19% Umsatzsteuer | 22.418,44 €
Gesamtkosten (Brutto) | 140.410,25 €
Notes: Zusätzliche Ausstattung:
Smoke Detector (Rauchwarnmelder Hekatron Genius Hx) Light (Philips Hue LED White Filament ST64 E27 7 Watt 2100 Kelvin 600 Lumen)
Gewächshäuser:
MCU-PT (Rock 5 Model B 8GB) Air Cooler (Aircooler, Luftkühler, Luftbefeuchter, Ventilatorkühler PAE 80) Heating Element (Heizlüfter / Elektro-Gebläse-Heizung "Palma TWIN" Basic mit manuellem Thermostat - 2 x 1000 Watt) Lawn Sprinkler (1 Satz 8 Kopf Automatische Bewässerungspumpe Controller) Humidity Monitor/Sensor (eMylo Wlan Thermometer mit APP) Solar Panel (Zweiachsiges Solar Tracking System mit Solar Tracker) Kabel Copper Straight-Through (Cat6a Patchkabel, Snagless Abgeschirmtes SFTP RJ45 LAN Kabel) Ernte-Roboter (Organifarms Ernteroboter Berry)

## Slide 13: Fragerunde 04
Zeit für Fragen und deren Beantwortung